NANO TALON

快速入门指南

产品分解图

基本参数及配置

参数：                        配置：

- 翼展：860MM                  1. 电机：无刷2204-1870KV

- 全长：560MM                  2. 电调：30 A  BEC 1A

- 飞行全重：410~450g             3. 电池：1300~1800mAh  25C  11.1V

- 最大飞行时间：30分钟          4. 舵机：8g*3（数码舵机）

- 主体材质：EPP

重心位置

如下图中所示机翼底部靠近前缘标有“CG”字样的位置为飞行重心位置，重心位置可以靠前，但是不能靠后。

陀螺仪接线示意图

注：

1.使用此陀螺仪之前需关闭遥控器所有的混控设置。

2.飞行中切勿调整各通道微调按钮。

3.3轴模式为增稳模式，此模式下红灯常亮；6轴模式为自稳/起飞模式，此            模式下蓝灯常亮；两模式可在飞行中实时切换。

4.陀螺仪校准时红蓝灯一起快闪，且需保持陀螺仪静止，慢闪表示出错。

油门行程设定

NANO TALON 所匹配的30A电调在首次使用或是更换遥控设备时均应重新设定油门行程，否则会出现异常情况的响声；设定步骤如下：

1.开启遥控器将油门推至最高点。

2.给电调通电。

3.马达发出嘀、嘀两声短响后将油门杆拉至最低位。

4.马达在次发出嘀...嘀...两声长响后设定完成

5.8GHz图传说明

1.规格：5.8GHz 600mW 40CH

2.尺寸：32.5x24.3x9.4 mm

3.接线示意图：

飞行安全注意事项

1.请不要在下雨、下雪或是大风天气飞行。

2.请不要在有高压线、通信站、发射塔或是Wi-Fi热点区域飞行，以免遥控器受到干扰。

3.请不要在国家规定的禁飞区内飞行。